## Slide 1: 实验讲义 通用异步收发器 （UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）
天津大学精密仪器与光电子工程学院 School of Precision Instrument & Opto-electronics Engineering, Tianjin University
Notes: 00:00-00:00 本节课开始新一章的学习，了解现在真正常用的实现复杂逻辑功能的器件。

## Slide 2: 内容提要
天津大学精密仪器与光电子工程学院 School of Precision Instrument & Opto-electronics Engineering, Tianjin University
概念和协议
程序设计思路
程序实例
1
2
3
Notes: 00:00-01:00 本章分四个内容，前三节课堂讲授，第四节在实验室进行。

## Slide 3: 概念和协议
通信方式的几个要素
  串行、并行（Serial/Parallel）
  同步、异步（Synchronous/Asynchronous）
  点对点、总线（Point-to-point/Bus）
  半双工、全双工（Half-duplex/Full-duplex）
  主从式、对等式（Master-slave/Equal partners）
  单端信号、差分信号（Single-ended/Differential）

## Slide 4: 概念和协议
串行通信
  数据按位逐个传输
  通信方只需要很少的连接
  速度较慢，传输信息少
  传输距离较远
并行通信
  数据按字节/字传输
  通信方需要多个连接信号
  传输速度快
  传输距离较短
sender
receiver
sender
receiver

## Slide 5: 概念和协议
同步通信
  接收方可以得到发送方的通信时钟信号
  传输速率高
异步通信
  发送方和接收方使用独立的时钟来处理通信信号
  通信双方约定通信速率
  通信中需要约定起始/停止位或定义特殊的帧结构
  传输速率较低

## Slide 6: 概念和协议
同步通信
  接收方可以得到发送方的通信时钟信号、传输速率高
AD5791（20位 DAC）时序图

## Slide 7: 概念和协议
异步通信
  发送与接收设备使用各自的时钟控制数据的发送和接收过程
  通信双方约定通信速率
  通信中需要约定起始/停止位或定义特殊的帧结构
  传输速率较低
UART通信帧格式

## Slide 8: 概念和协议
点对点
  通信线路上只有两个通信方
  不需要寻址
总线
  通信线路上有多个通信方
  需要建立寻址机制
设备1
设备2
设备1
设备2
设备3
设备N
总线

## Slide 9: 概念和协议
半双工
  不能同时进行发送和接收
  一方发送时，其他通信方只能处于接收状态
  需要额外的逻辑来控制发送和接收状态的切换
  有发生冲突的危险
全双工
  通信端可以同时进行发送和接收
  需要两个独立的通信通道
  使用简单，数据传输率高

## Slide 10: 概念和协议
单端信号
  信号幅度以地电平作为参考
  通信双方必须建立共同的参考地电平
  干扰造成的信号幅度变化可能导致错误解释
差分信号
  每个信号使用两根线传输，信号的值由两个线上的电平的差值表示
  通信方不需要共同的参考地
  对干扰抑止能力强
  传输速率高

## Slide 11: 概念和协议
主从式
  只有主端可以发起数据传输
  从端等待主端的允许才能传输数据
对等式
  任何节点可以发起数据传输
  需要建立冲突检测和仲裁机制

## Slide 12: 概念和协议
UART
通用异步收发传输器（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)，是一种通用串行数据总线，用于异步通信。该总线双向通信，可以实现全双工传输和接收。UART常用于主机与辅助设备通信。
数据总线接口及控制逻辑
波特率发生器
发送缓冲器
接收缓冲器
发送移位寄存器
接收移位寄存器
TX
RX

## Slide 13: 概念和协议
RS-232C接口标准
RS-232C是EIA（美国电子工业协会）1969年修订RS-232C标准。RS-232C定义了数据终端设备（DTE）与数据通信设备（DCE）之间的物理接口标准。是目前最常用的异步串行通信标准，用来实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通信 。
RS-232-C接口标准有22根线，采用标准25芯D型插头座 PC上使用简化的9芯D型插座

## Slide 14: 概念和协议
RS-232-C电平采用负逻辑
逻辑1：-3～-15V,
逻辑0：+3～+15V （需要电平转换）
3.3V CMOS level VS RS232 level
Logic 1
Logic 0
3.3V
3.2V
0.1V
0V
Logic 1
Logic 0
3.3V
2.0V
0.7V
0V
Logic 0
Logic 1
15V
5V
-5V
-15V
Logic 0
Logic 1
15V
3V
-3V
-15V
0V
0V
2V noise immunity
2V noise immunity
1.2V noise immunity
0.6V noise immunity
driver
receiver
driver
receiver

## Slide 15: 概念和协议
采用RC-232C接口存在的问题
1、抗干扰能力差
采用单端输入输出，在传输过程中干扰和噪声信号很容易混在正常的信号中。为提高信噪比，不得不采用较大的电压摆幅。
2、有电平偏移
要求收发方共地，通信距离较大时，收发双方的地电位差别较大，在信号地上将有比较大的地电流。传输距离最大15米。
设备1
设备2
T+
R+
T-
R-
R+
T+
R+
T+
RS422、RS485 采用差分信号传输，若传输过程中混入干扰和噪声，由于差分放大器的作用，可使干扰和噪声相互抵消。传输距离可达1200米。

## Slide 16: 概念和协议
FPGA开发板上集成的串口
使用CP2102 芯片，将 UART（串口）转换成 USB 接口，插上主机的 USB 时，主机会将这个接口识别为串行器件，对于主机而言， 它与串行接口等同。

## Slide 17: 概念和协议
波特率：串口传输的传输速度。
常用的波特率有 9600 bps 和 115200 bps （bit per second ）。
“ 9600 bps” 表示每秒可以传输 9600 位。
一个位的周期 = 1/9600= 0.000104167秒。
一帧11位数据，就需要0.000104167 ×11=0.00114583秒。
那么一秒内可传输 1/0.00114583≈873 个帧数据（byte）。
帧格式

## Slide 18: 程序设计思路
程序功能
1、开发板通过板载 串口转USB 模块 与计算机相连，在计算机上使用串口调试助手 与开发板通信。
2、计算机通过串口向FPGA发送一个8位数据（例如：0XF0），FPGA收到后点亮相应的8位LED灯。
3、当按下开发板上的某个按键后，FPGA读取8位拨码开关的值，并将其通过串口发送到计算机上。
4、按一次按键发送一次。（需要按键消抖）

## Slide 19: 程序设计思路
串口接收模块
电平检测模块
detect
波特率定时模块
rx_bps
接收控制
rx_control
rx_pin
h_l_sig
count_sig
bps_clk
rx_en_sig
rx_done_sig
rx_en_data
串口接收模块结构框图

## Slide 20: 程序设计思路
串口接收时序
9600 bps 传输速度使一位数据的周期是 0.000104167s 。以 100Mhz 时钟频率要得到上述的定时需要： N = 0.000104167 / ( 1 / 100Mhz ) = 10418 什么时候数据是最稳定的？每位数据的中间 5209

## Slide 21: 程序设计思路
parameter Bps_9600 = 10418;
parameter Bps_9600_2 = 5209;
parameter Bps_115200 = 868;
reg [13:0]Count_BPS;
always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
if( !RSTn )
Count_BPS <= 14'd0;
else if( Count_BPS == Bps_9600 )
Count_BPS <= 14'd0;
else if( Count_Sig )
Count_BPS <= Count_BPS + 1'b1;
else
Count_BPS <= 14'd0;
assign BPS_CLK = ( Count_BPS == Bps_9600_2 ) ? 1'b1 : 1'b0;

## Slide 22: 程序设计思路
else if( RX_En_Sig ) //使能信号为高电平时，开始接收数据
case ( i )
4'd0 :
if( H_L_Sig ) begin i <= i + 1'b1; isCount <= 1'b1; end //检测到上升沿时开始 波特率时钟 的计数
4'd1 :
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; end //起始位忽略
4'd2, 4'd3, 4'd4, 4'd5, 4'd6, 4'd7, 4'd8, 4'd9 : //接收8位数据（先接收低位，再接收高位）
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; rData[ i - 2 ] <= RX_Pin_In; end
4'd10 : //校验位忽略
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; end
4'd11 : //停止位忽略
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; end
4'd12 : //接收完成，拉高完成标志位
begin i <= i + 1'b1; isDone <= 1'b1; isCount <= 1'b0; end
4'd13 : //拉低完成标志位
begin i <= 4'd0; isDone <= 1'b0; end
endcase

## Slide 23: 程序实例
串口发送模块
波特率定时模块
tx_bps
发送控制
tx_control
tx_pin
count_sig
bps_clk
tx_en_sig
tx_done_sig
tx_data
串口发送模块结构框图

## Slide 24: 程序设计思路
串口发送时序

## Slide 25: 程序设计思路
parameter Bps_9600 = 10418;
parameter Bps_115200 = 868;
reg [13:0]Count_BPS;
always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
if( !RSTn )
Count_BPS <= 14'd0;
else if( Count_BPS == Bps_9600 )
Count_BPS <= 14'd0;
else if( Count_Sig )
Count_BPS <= Count_BPS + 1'b1;
else
Count_BPS <= 14'd0;
assign BPS_CLK = ( Count_BPS == 1) ? 1'b1 : 1'b0;

## Slide 26: 程序设计思路
else if( TX_En_Sig )
case ( i )
4'd0 :
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; rTX <= 1'b0; end //开始发送，忽略起始位
4'd1, 4'd2, 4'd3, 4'd4, 4'd5, 4'd6, 4'd7, 4'd8 : //发送8位数据（低位在前，高位在后）
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; rTX <= TX_Data[ i - 1 ]; end
4'd9 : //忽略校验位
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; rTX <= 1'b1; end
4'd10 : //忽略停止位
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; rTX <= 1'b1; end
4'd11 : //发送完成，拉高完成标志位
if( BPS_CLK ) begin i <= i + 1'b1; isDone <= 1'b1; end
4'd12 : //拉低完成标志位
begin i <= 4'd0; isDone <= 1'b0; end
endcase

## Slide 27: 程序设计思路
module rx_module //串口接收模块
(
CLK, RSTn,
RX_Pin_In, RX_En_Sig,
RX_Done_Sig, RX_Data
);
input CLK;
input RSTn;
input RX_Pin_In;
input RX_En_Sig;
output [7:0]RX_Data;
output RX_Done_Sig;
wire H_L_Sig;
wire BPS_CLK;
wire Count_Sig;
rx_detect_module U1
(
.CLK( CLK ),
.RSTn( RSTn ),
.RX_Pin_In( RX_Pin_In ),
.H_L_Sig( H_L_Sig )
);
rx_bps_module U2
(
.CLK( CLK ),
.RSTn( RSTn ),
.Count_Sig( Count_Sig ),
.BPS_CLK( BPS_CLK )
);
rx_control_module U3
(
.CLK( CLK ),
.RSTn( RSTn ),
.H_L_Sig( H_L_Sig ),
.RX_En_Sig( RX_En_Sig ),
.RX_Pin_In( RX_Pin_In ),
.BPS_CLK( BPS_CLK ),
.Count_Sig( Count_Sig ),
.RX_Data( RX_Data ),
.RX_Done_Sig( RX_Done_Sig )
);
endmodule

## Slide 28: 程序设计思路
module tx_module //串口发送模块
(
CLK, RSTn,
TX_Data, TX_En_Sig,
TX_Done_Sig, TX_Pin_Out
);
input CLK;
input RSTn;
input [7:0]TX_Data;
input TX_En_Sig;
output TX_Done_Sig;
output TX_Pin_Out;
wire BPS_CLK;
tx_bps_module U1
(
.CLK( CLK ),
.RSTn( RSTn ),
.Count_Sig( TX_En_Sig ),
.BPS_CLK( BPS_CLK )
);
tx_control_module U2
(
.CLK( CLK ),
.RSTn( RSTn ),
.TX_En_Sig( TX_En_Sig ),
.TX_Data( TX_Data ),
.BPS_CLK( BPS_CLK ),
.TX_Done_Sig( TX_Done_Sig ),
.TX_Pin_Out( TX_Pin_Out )
);
endmodule

## Slide 29: 程序设计思路
module uart_module
(
CLK, RSTn, SW, KEY,
RX_Pin_In, TX_Pin_Out, LED
);
input CLK, RSTn, RX_Pin_In;
input KEY;
input [7:0] SW;
output TX_Pin_Out;
output [7:0] LED;
wire RX_Done_Sig;
wire TX_Done_Sig;
wire TX_En_Sig;
wire RX_En_Sig;
wire [7:0] RX_Data;
wire dKEY;
reg rTX_En_Sig;
reg rRX_En_Sig;
reg [7:0]rRX_Data;
tx_module U1 //串口发送模块
(
.CLK(CLK), .RSTn(RSTn),
.TX_Data(SW), .TX_En_Sig(TX_En_Sig),
.TX_Done_Sig(TX_Done_Sig),
.TX_Pin_Out(T X_Pin_Out)
);
rx_module U2 //串口接收模块
(
.CLK(CLK), .RSTn(RSTn),
.RX_Pin_In(RX_Pin_In), .RX_En_Sig(RX_En_Sig),
.RX_Done_Sig(RX_Done_Sig), .RX_Data(RX_Data)
);
debounce_module U3
(
.clk(CLK), .rst(RSTn), .pin_in(KEY), .pin_out(dKEY)
);
reg l_h_f1,l_h_f2;
wire key_l_h;
always@ (posedge CLK or negedge RSTn)
if(!RSTn)
begin
l_h_f2 <=0;
l_h_f1 <=0;
end
else
begin
l_h_f1 <= dKEY;
l_h_f2 <= l_h_f1;
end
assign key_l_h = l_h_f1 & !l_h_f2;

## Slide 30: 程序设计思路
always@ (posedge CLK or negedge RSTn)
if(!RSTn)
rTX_En_Sig <=0;
else
begin
if(TX_Done_Sig==1)
rTX_En_Sig <=0;
else if(key_l_h==1)
rTX_En_Sig <=1;
end
always@ (posedge CLK or negedge RSTn)
if(!RSTn)
rRX_Data <=0;
else
if(RX_Done_Sig)
begin rRX_Data <= RX_Data; rRX_En_Sig<=0; end
else
rRX_En_Sig<=1;
assign RX_En_Sig = rRX_En_Sig;
assign TX_En_Sig = rTX_En_Sig;
assign LED = rRX_Data;
endmodule